## Slide 1
REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE ESTRUCTURAS
EN HORMIGON ARMADO Y ACERO
NIVEL 4
NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1
VIVIENDA
VIVIENDA
BODEGA

## Slide 2
Lv=6,00m
Lt1=4,80m
Lt2=5,50m
Viga
Lv=5,50m
Lv=6,30m
Lt2=5,00m
Lt2=6,10m
Viga
Viga

## Slide 3
ESPESOR DE LA LOSA - NEC
ANÁLISIS POR DEFECTO
Losa Maciza se va a tratar de deformarse
C
T
El Hormigón es bueno trabajando a compresión
Control de deflexiones (cuando se pandea falta inercia esta es una patología)
El Hormigón es malo trabajando a tensión

## Slide 4
Control de deflexiones
Las estructuras rígidas se dice que son indeformables. Las estructuras no rígidas pueden perder su forma tras un esfuerzo, se dice que son deformables. (Moreno, 2012)

## Slide 5
C
T
A partir de este análisis, se considera el uso de bloques
NO CUMPLEN NINGUNA FUNCIÒN

## Slide 6
Lv=3,6m 15cm | Lv=4,7m 20cm | Lv=6,0m 25cm | Lv>6,0m No hacer una losa de 25 cm si no poner una viga en medio.
Carga muerta
Peso de la losa =360kg/m2
Peso agregado sobre la losa =40kg/m2
Peso agregado bajo la losa =40kg/m2
Total, Cm =440kg/m2
EL SECRETO DE LAS ESTRUCTURAS ES ROMPER INERCIA

## Slide 7
Carga muerta para una losa de 15 cm
Peso de la losa =250 kg/m2
Peso agregado sobre la losa =40kg/m2
Peso agregado bajo la losa =40kg/m2
Total, Cm =440kg/m2
EL SECRETO DE LAS ESTRUCTURAS ES ROMPER INERCIA
Carga muerta para una losa de 20 cm
Peso de la losa =300 kg/m2
Peso agregado sobre la losa =40kg/m2
Peso agregado bajo la losa =40kg/m2
Carga muerta para una losa de 25 cm
Peso de la losa =360 kg/m2
Peso agregado sobre la losa =40kg/m2
Peso agregado bajo la losa =40kg/m2

## Slide 8
CARGA MUERTA – VIVIENDA - BODEGA
0,440 Ton/m2

## Slide 9
CARGA MUERTA PAREDES
PESADA(BLOQUE – LADRILLO): 0,18 Ton/m2
LIVIANA(GIPSUM – STEL FRAMING): 0,09 Ton/m2

## Slide 10
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
BODEGA
BODEGA
BODEGA

## Slide 11
CARGA VIVA - VIVIENDA
0,20 Ton/m2
CARGA VIVA - BODEGA
0,48 Ton/m2

## Slide 12
Carga muerta
Peso de la losa =360kg/m2
Peso agregado sobre la losa =40kg/m2
Peso agregado bajo la losa =40kg/m2
Total Cm =440kg/m2
EL SECRETO DE LAS ESTRUCTURAS ES ROMPER INERCIA
Peso sobre la losa (mampostería)=180kg/m2 (pesada)
Peso sobre la losa (mampostería)=90kg/m2 (liviana)
Total Cm =620kg/m2
Total Cm =530kg/m2

## Slide 13
Carga viva
Total Cv =200kg/m2; para vivienda para dos pisos
Total Cv =480kg/m2; para bodega

## Slide 14
CARGAS BODEGA
ANALISIS Y CRITERIOS DE DISEÑO DE VIGA

## Slide 15
BODEGA

## Slide 16
Me ( Momento estático), fundamento para calcular el momento de diseño.
*w peso
L1=5,50m
Lt4=6,10m
Lt3=5,00m
L2=6,30m
Lt = Longitud transversal.

## Slide 17
DATOS DEL SCANNER – PARA ESTABLECER LA RELACIÓN DE LA DEMANDA Y LA GEOMETRÍA.

## Slide 18
DATOS DEL SCANNER – PARA ESTABLECER LA RELACIÓN DE LA DEMANDA Y LA GEOMETRÍA.

## Slide 21
SECCIÓN DE LA VIGA ES 30 (BASE) X 35 (ALTURA)
30
35
*w peso

## Slide 22
NUMERO DE VARILLAS ENCONTRADOS
30
35

## Slide 23
b= 30 cm; h=35 cm,
Voy a analizarle si resiste la cargas que quiero.
As (-)= 4𝜙14mm(superior)
Con esto ya puedo
sacar el área de acero
(superior)
(inferior)

## Slide 24
Estribos,
𝜙 8 mm, cada 15 cm

## Slide 25
F`c=180 kg/cm2
Fy=4200 kg/cm2